桂林泰昌金属制品有限公司热吹镀锌改造项目

环境影响评价公众参与第一次信息公示

# 一．项目名称及概要

（1）项目名称：桂林泰昌金属制品有限公司热吹镀锌改造项目

（2）建设性质：改、扩建

（3）建设地址：广西壮族自治区桂林市兴安工业园工业集中区C2区

（4）项目占地：总厂区占地面积49582.6m2，扩建厂区占地面积13530.2m2

（5）项目总投资：3000万元

（6）项目建设内容概要：新建1间面积为3650m2生产厂房；新建一条年产9万吨的热吹镀锌生产线，同时配套1套喷淋塔废气处理措施以及1套布袋除尘措施。

（7）现有工程：现有工程包括3间生产厂房（其中：600吨/年电镀产品生产线、2万吨/年热浸镀锌产品生产线），以及配套用房、仓库、工程部、办公楼等辅助、公用工程。

（8）现有环境保护情况

废气：项目产生废气的是热镀车间。热镀车间废气主要是来自酸洗槽挥发的酸雾以及镀锌产生的锌烟烟气，酸洗槽采用31%盐酸溶液酸洗。电镀车间设置了2套抽风系统，将镀槽排放的氯化氢收集起来，通过一根高度约为15米的排气简进行高空排放。镀锌产生的锌烟烟气由1套布袋除尘设施处理后，通过一根高度约为15米的排气简进行高空排放。

固废：项目产生的固体废物包括酸洗槽沉渣、锌渣、废助镀液、废钝化液、热镀污泥和生活垃圾等。建有专用危废仓库用于存放危险废物。生产车间产生的酸洗槽沉渣、锌渣、废助镀液、废钝化液、热镀污泥委托有资质的公司进行处理。生活垃圾由市环卫部门每天清运。

废水：项目产生的污水主要是电镀车间的生产废水和来自厂区内的集体宿舍和食堂的生活污水。电镀废水经废水处理站处理后与生活污水一起排入城市污水管网。

# 二．项目建设单位的名称和联系方式

建设单位：桂林泰昌金属制品有限公司

联系人：张工

联系电话：15277795183

# 三．环境影响评价机构名称和联系方式

评价单位：中国有色桂林矿产地质研究院有限公司

联系人：雷工

联系电话：0773-5839354

# 四．环境影响评价的工作程序和主要工作内容

# 1.工作程序

①调查分析和工作方案制定阶段：主要工作为研究有关文件，进行初步的项目工程分析和环境现状调查，筛选重点评价项目，确定各单项环境影响评价的工作等级和评价范围，编制评价工作方案和工作计划；

②分析论证和预测评价阶段：主要工作是环境现状调查监测与评价，建设项目的工程分析；

③环境影响报告书编制阶段：提出环境保护措施，进行技术经济论证，给出污染物排放清单，给出建设项目环境影响评价结论，完成环境影响报告书的编制。

# 2.主要工作内容

①开展环境质量现状调查、监测与评价；

②预测项目投入正常生产后废气、废水、噪声和固体废物排放对周围土壤环境、大气环境、水环境、声环境的影响，并分析周边主要污染源对厂区环境的影响；

③提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施；

④产业政策及相关规划相符性、选址合理性、清洁生产分析；

⑤根据本项目的特点，制定环境监测与管理计划；

⑥开展公众参与调查，收集公众意见，并对公众意见进行反馈；

⑦从环境保护角度提出本项目建设的环境可行性。

# 五．征求公众意见的主要事项

1、请公众提供个人准确信息，包括姓名、身份证号、居住或工作地址及联系电话等，以便与你联系。

2、你是否了解/知道在该地区拟建设该项目。

3、根据你掌握的情况，认为项目对环境质量造成的危害、影响方面及程度。

4、你对该项目环保方面有何建议和要求。

5、从环保角度出发，你对该项目持何种态度，并简要说明原因。

# 六．公众提出意见的主要方式

公众可以在本公告发布后10个工作日内，个人或单位公众可通过电话、传真、信函、电子邮件或者面谈等方式，向建设单位或环评单位发表自己对该项目建设及环评工作的意见和看法。

在该建设项目环境影响报告书征求意见稿形成后，建设单位还将举行第二次公众参与，采取发放网络公众意见表、报纸公开、在公共场所张贴公告等方式进一步征求公众意见。在此期间公众仍可以通过网站提交、向指定地址发送电子邮件、电话、传真、写信或者面谈等方式发表自己的意见。

桂林泰昌金属制品有限公司

2021年4月22日