桂林市灵川生态环境局

灵环管表〔2021〕12号

关于双旺建材沥青搅拌站环境影响报告表的批复

桂林双旺建材有限公司：

你单位报审的《双旺建材沥青搅拌站环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及相关材料收悉。经我局审查，现批复如下：

一、环境影响报告表按规范编制，对项目及周围环境状况作了评价，提出了污染防治措施和建议，环境影响分析结论基本可信，可作为项目污染防治及环境管理的依据。

二、双旺建材沥青搅拌站（项目代码：2020-450323-48-03-044801）选址位于灵川县灵川镇灵勃微小工业园，属于新建项目。项目占地面积13334m2，建筑面积6600m2。主要建设1条SLB2000C8型沥青混凝土搅拌系统及其它配套生产设施、办公楼、宿舍楼、封闭式料场等，配套建设停车场、绿化、道路及废水治理、废气治理等环保工程。生产规模：年产30万吨沥青混凝土。项目总投资5000万元，其中环保投资约111.4万元。

该项目在全面落实《报告表》提出的环境保护措施后，不利生态环境影响可以得到一定缓解或控制，我局同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

三、项目重点做好以下环境保护工作

（一）项目排水实施雨、污分流制，落实各项污水治理措施

1.施工废水经隔油沉淀池处理后用于施工场地抑尘，不外排；项目应尽量避免雨季施工，在施工场地内开挖临时雨水截排水沟，在雨水排水口处设置沉淀池，对场地内的雨水径流进行沉淀处理后回用于场地洒水降尘或外排。

2.营运期，项目堆场四周设排水沟，防止雨水涌入砂石料场。沉淀池须落实防渗措施，作业区冲洗废水、车辆冲洗废水经排水沟收集进入沉淀池处理后回用于场地冲洗。在污水管网未接通项目所在地前，生活污水经化粪池处理后定期清运用作周边林地灌溉；污水管网接通后，排入污水管网进入污水处理厂处理后达标排放。

3.沥青、导热油、柴油储罐设置应符合安全管理及相关技术规范要求，落实围堰及防渗措施，防止渗漏污染周边水体、土壤及地下水质。

（二）严格控制扬尘和废气污染

1.严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）的要求，做好场地围档、工地场料遮盖、道路硬化、物料密闭运输、车辆进出清洗、洒水降尘等施工期扬尘污染防治工作。

2.营运期，按《报告表》要求落实各项大气污染防治措施。搅拌主楼、原料堆场封闭设置，原料输送、投料采取密闭措施。车间粉尘、烘干筒及燃烧器废气经引风机+重力除尘+布袋除尘处理后经同一根排气筒高空排放；沥青烟气经水喷淋旋流塔+光催化+等离子破碎+活性炭吸附处理装置处理后经排气筒高空排放，排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。导热油锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃油锅炉大气污染物排放标准浓度限值。

3.厂区地面硬化，场内地面定期保洁、洒水抑尘；车辆进出口设置车辆清洗设施，并采用密闭运输方式，厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。

（三）严格控制噪声污染扰民

1.施工单位应严格执行《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，禁止在午间12：00～14：30、夜间22：00～6：00进行产生噪声污染的施工作业。特殊情况需连续施工的，必须向我局进行申报，经同意并公告附近居民后方可施工作业。

2.施工时必须选用低噪声设备，将固定噪声源相对集中布置，高噪声设备远离敏感区域。在施工场地周围采取降噪措施，减轻施工噪声的污染。建筑施工噪声严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。

3.营运期，主要产噪设备须采取安装减震、隔音装置，加强设施维护保养等有效的隔声、降噪措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（四）依法依规处理固体废弃物

严格按照《报告表》要求处理各类固体废物。妥善处置一般工业固体废物。除尘系统回收的粉尘、废弃的沥青混凝土综合利用；废活性炭、失效UV灯管存放于危险暂存间，定期交由有资质单位进行处置。生活垃圾分类收集后交由环卫部门清运处理。

- 按照《报告表》中的环境风险防范措施做好环境风险防范工作，落实安全生产相关规定，做好突发环境事件应急预案的备案工作。

- 项目不分配废水总量。二氧化硫排放量控制在3.648吨/年、氮氧化物排放量控制在6.92吨/年以内。

五、项目开工建设前，建设单位须向我局提交开工备案。

六、建设项目需要建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应当依法申请办理排污许可证；按规定的标准和程序对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开。其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入使用。

七、本批复下达之日起超过5年方决定开工建设的，其环境影响评价文件需报我局重新审核。项目的性质、规模、地点或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批项目的环境影响评价文件。

八、项目如应满足自然资源、应急管理、人防、园林、交通、文物、保密、通讯、水利、市政、教育、体育、卫生等各项法律、法规、规章、规范、规定要求的，请按规定向有关行政主管部门办理手续。

桂林市灵川生态环境局

2021年4月25日