前言

本规范参照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本规范由灵川县安全生产委员会提出并归口。

本规范负责起草单位：灵川县应急管理局

本规范参加起草单位：灵川县工信局  桂林昌义安全技术咨询有限公司  灵川县乐桦页岩砖厂  灵川县华耀页岩砖厂  灵川县五福页岩砖厂

本规范主要起草人：刘凤昌、石翊国、陈建航、李 勇、李汉梁、尹郡、胡贵媛、黄锦祥、李杰、叶丰铭

本规范委托桂林昌义安全技术咨询有限公司负责解释。

本规范为首次发布。

目录

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4 人员管理要求	2

4.1 人员培训管理	2

4.1.1 主要负责人和安全管理人员培训	2

4.1.2  其他从业人员的安全培训	3

4.1.3  特种作业人员培训	4

4.1.4 外来人员安全管理	4

4.2 人员安全行为管理	5

5  生产安全基础管理要求	5

5.1 安全管理组织架构及岗位设置	5

5.2 安全生产责任制	5

5.3 企业安全生产规章制度	5

5.4 岗位安全操作规程	6

5.5  项目承包管理	7

6  安全生产费用投入管理	7

6.1 安全生产费用提取	7

6.2 安全生产费用使用	7

7  设备设施管理要求	8

7.1 生产安全设施管理	8

7.1.1 消防设施管理	8

7.1.2  楼梯、平台、护栏	8

7.1.3  地爬车、摆渡车	9

7.1.4  其他安全设施	9

7.1.5  操作岗位布置要求	9

7.1.6 检查	9

7.1.7 维护保养	9

7.2 特种设备设施管理	9

7.2.1 基本台帐	9

7.2.2 定期检验	10

7.2.3  检查	10

7.2.4  维护保养	10

7.3  电气仪表设备设施管理	10

7.3.1  布置要求	10

7.3.2  操作要求	10

7.3.3  维护保养	10

7.3.4  检查处理	10

8  应急管理	11

8.1  应急预案的管理	11

8.2  应急预案的演练及记录	11

8.3  应急资源管理	11

8.3.1  应急队伍	11

8.3.2  应急物资	11

9  有限空间作业管理	11

9.1  有限空间辨识	11

9.2  有限空间作业管理	11

10  安全警示标识标牌管理	12

10.1 安全警示标识标牌基本信息	12

10.2  本规范常用安全警示标牌及使用方法参考附录A	13

10.3  布置要求	13

11  危险化学品管理	13

11.1 危险化学品目录	13

11.2危险化学品台帐	13

11.3  危险化学品使用管理	13

12  生产安全隐患排查治理	14

12.2  基本要求	14

12.3  安全生产检查与事故隐患排查	14

12.4  安全生产事故隐患治理	14

12.5 安全生产事故隐患统计分析	15

13  生产安全事故管理	15

13.1 生产安全事故上报管理	15

13.2  事故调查	15

13.3  事故处理	16

13.4  防范措施	16

附 录 A	17

灵川县页岩砖厂安全生产管理规范

# 1  范围

本标准规定了灵川县页岩砖厂的人员管理要求、生产安全基础管理要求、安全生产费用投入管理、设备设施管理要求、应急管理、有限空间作业管理、安全警示标识标牌管理、危化品管理、生产安全隐患排查治理及生产安全事故管理。

本标准适用于灵川县范围内页岩砖厂的生产安全管理，其它桂林市区域内隧道窑工艺页岩砖厂的生产安全管理亦可参考使用。

本标准不适用于页岩砖厂的原材料自开采生产安全管理。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规范的引用成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新标准适用于本规范。

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国消防法》

《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总厅管四〔2017〕129号

《安全生产培训管理办法》2015年修订

《生产经营企业安全培训规定》2015年修订

《生产安全事故应急预案管理办法》应急管理部2号令修订

《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》国家安全监管总局令第80号修订

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》

《工贸企业有限空间参考目录》 安监总厅管四〔2015〕56号

《化学品分类和危险性公示 通则》GB 13690-2009

《安全色》GB 2893-2008

《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2015

《烧结砖瓦工厂设计规范》GB50701-2011

《机械安全 防护装置固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》GB/T8196-2018/ISO14120：2015

《砖瓦焙烧窑炉》JC982-2005

《机械安全 安全防护的实施准则》GBT 30574-2014

《机械安全 避免人体各部位挤压的最小间距》GB12265.3-1997

《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018年版）

《危险化学品目录》（2018版）

《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》GB 4053.1-2009

《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》GB 4053.2-2009

《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》GB 4053.3-2009

# 3  术语和定义

3.1

有限空间 confined spaces

封闭或者部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为狭窄，作业人员不能长时间在内工作，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。

3.2

危险化学品 hazardous chemicals

具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

3.3

安全生产事故隐患 hidden danger of safety production accident

生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

3.4

特种作业人员 special working personnel

直接从事特种作业的从业人员。特种作业人员除了接受其他从业人员安全培训外，还必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

3.5

特种作业 special operation

容易发生事故，对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。本规范中特种作业工种范围：1、电工作业2、金属焊接切割作业 3、企业内机动车辆驾驶4、登高架设及高空悬挂作业。

3.6

禁止标志 prohibition sign

禁止人们不安全行为的图形标志。其基本型式为带斜杠的圆形框。圆环和斜杠为红色，图形符号为黑色，衬底为白色。

3.7

警告标志 warning Sign

提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的图形标志。其基本型式是正三角形边框。三角形边框及图形为黑色，衬底为黄色。

3.8

指令标志 instruction sign

强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形标志。其基本型式是圆形边框。图形符号为白色，衬底为蓝色。

3.9

提示标志 prompt sign

向人们提供某种信息的图形标志。其基本型式是正方形边框。图形符号为白色，衬底为绿色。

# 4 人员管理要求

## 4.1 人员培训管理

### 4.1.1 主要负责人和安全管理人员培训

4.1.1.1 企业主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，并取得培训合格证书，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。

4.1.1.2 企业主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。

4.1.1.3 企业主要负责人安全培训应当包括下列内容：

a）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；

b）安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识；

c）重大事故防范、应急管理和救援组织以及事故调查处理的有关规定；

d）职业危害及其预防措施；

e）国内外先进的安全生产管理经验；

f）典型事故和应急救援案例分析；

g）其他需要培训的内容。

4.1.1.4 企业安全生产管理人员安全培训应当包括下列内容：

a）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；

b）安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识；

c）伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法；

d）应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求；

e）国内外先进的安全生产管理经验；

f）典型事故和应急救援案例分析；

g）其他需要培训的内容。

### 4.1.2  其他从业人员的安全培训

4.1.2.1 三级安全培训

4.1.2.1.1 其他从业人员，在上岗前必须经过厂、车间、班组三级安全培训教育。

4.1.2.1.2 企业应当根据工作性质对其他从业人员进行安全培训，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。

4.1.2.1.3 厂级岗前安全培训内容应当包括：

a) 本企业安全生产情况及安全生产基本知识；

b) 本企业安全生产规章制度和劳动纪律；

c) 从业人员安全生产权利和义务；

d) 有关事故案例等；

e) 事故风险辨识及评估的知识；

f）应急预案的培训。

4.1.2.1.4 车间级岗前安全培训内容应当包括：

a) 工作环境及危险源辨识；

b) 所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；

c) 所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；

d) 自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；

e) 安全和应急设备设施、个人防护用品的使用和维护；

f) 本车间安全生产状况及规章制度；

g) 预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；

h) 重点设备的使用培训；

i) 其他需要培训的内容。

4.1.2.1.5 班组级岗前安全培训内容应当包括：

a) 岗位安全操作规程；

b）岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；

c）设备的实操培训；

d）现场处置方案培训；

e）其他需要培训的内容。

4.1.2.1.6 从业人员在本生产经营企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间和班组级的安全培训。

4.1.2.2 “四新”培训

生产经营企业实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。

4.1.2.3 日常安全教育

生产经营企业每季度至少组织从业人员开展一次安全培训教育，培训内容应当包括：

a）本企业新颁发或修订的安全生产规章制度；

b）新颁发或修订的所从事工种的强制性标准；

c）岗位安全操作规程；

d）有关事故案例；

e）自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；

f）其他需要培训的内容。

4.1.2.4 其他从业人员培训应当以企业自主培训为主，也可以委托具备安全培训条件的机构进行培训。

4.1.2.5 安全培训实施过程中应如实记录，并将相应的影像资料和记录存档。

### 4.1.3  特种作业人员培训

4.1.3.1 特种作业人员应当符合下列条件：
　　   a）年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄；
　　   b）经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格，并无妨碍从事相应特种作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷；
　   　c）具有初中及以上文化程度；
　　   d）具备必要的安全技术知识与技能；
　   　e）相应特种作业规定的其他条件。

4.1.3.2 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得 《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。

4.1.3.3 对特种作业人员的安全技术培训，具备安全培训条件的企业应当以自主培训为主，也可以委托具备安全培训条件的机构进行培训。不具备安全培训条件的企业，应当委托具备安全培训条件的机构进行培训。
4.1.3.4 委托其他机构进行特种作业人员安全技术培训的，保证安全技术培训的责任仍由本企业负责。

4.1.3.5 特种作业操作证的复审按《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》执行。

### 4.1.4 外来人员安全管理

4.1.4.1本规范中外来人员包括进入企业从事服务和作业活动的承包商、供应商的从业人员和接收的中等职业学校、高等院校实习生。

4.1.4.2 外来人员必须经过安全教育培训才能进入生产现场。

4.1.4.3 对外来人员的安全教育培训，不同类别的外来人员根据工作性质实施不同的教育培训方式。

4.1.4.4 对视察或检查企业工作的领导、执法检查人员，参观学习人员的安全教育培训，可通过入厂安全告知来进行，内容应包括如何正确佩戴安全帽等安全防护用具，现场有什么危险因素，在现场应遵守的事项，如不能触碰的生产设备等。

4.1.4.5 对外来试验人员、厂家售后服务人员、外包工程队伍人员的安全教育培训应包括以下内容：

a）所参与工作的危险因素分析及控制措施；

b）现场的安全措施及注意事项；

c）紧急情况的处置措施；

d）其他应培训的内容。

e）实习人员的安全教育培训执行本规范4.1.2其他从业人员的安全培训。

f）企业应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

## 4.2 人员安全行为管理

企业应制定人员安全行为管理规定，如劳动保护用品穿戴要求、操作规范要求等，包括但不限于以下内容：

a）未穿戴劳动保护用品，严禁进入作业现场；

b）严禁赤脚、穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋进入作业现场；

c）严禁带小孩、陌生人进入生产区域；

d）严禁违章操作、违章指挥；

e）不准班前、班中饮酒；

f）不准脱岗、睡岗；

g）非设备操作人员不准擅自开动各种开关、阀门和设备；

h）不准在起吊物下行走或逗留；

i）未经批准不准携带易燃易爆物品及危险品进入厂区；

j）非工作原因不准在厂房内奔跑。

# 5  生产安全基础管理要求

## 5.1 安全管理组织架构及岗位设置

5.1.1 从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。设置安全生产管理机构及任命专职或者兼职的安全生产管理人员应下发正式红头文件。

5.1.2 企业应当成立安全生产领导小组作为安全生产领导机构，安全生产领导小组成员一般由企业领导、部门负责人及员工代表组成，安全生产领导小组组长由企业主要负责人担任，领导小组办公室一般设在安全生产管理部门，办公室主任由安全生产部门负责人兼任。

5.1.3 安全生产领导小组每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。

## 5.2 安全生产责任制

5.2.1 安全生产责任制是企业安全生产规章制度的核心，是行政岗位责任制和经济责任制的重要组成部分，明确企业各级领导、各部门、所属企业和所有岗位，在安全生产中应负有的安全责任。

5.2.2 安全生产责任制主要由纵向系列和横向系列责任制组成，其中纵向系列的包括各级领导直到岗位工人的责任制，其中包含部门的正副职领导；横向系列的包括各级职能部门（如安全、生产、设备、技术、人事、财务等部门）的责任制。做到“纵向到底、横向到边、不留死角”，形成全员、全面、全过程的安全管理责任体系。

5.2.3 在制定具体的纵、横向系列责任制时，要保持各安全生产责任制与其责任人员的权限职责相一致，做到适宜性强，有针对性，切忌笼统规定。

5.2.4 企业应当建立相应的考核机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。

## 5.3 企业安全生产规章制度

5.3.1 安全生产规章制度是企业规章制度的重要组成部分，是保证企业生产经营活动安全、顺利进行的重要制度保证。

5.3.2 企业应按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：

a）安全目标管理；

b）法律法规标准规范管理及制度评审管理；

c）安全投入管理；

d）文件和档案管理；

e）风险评估和控制管理；

f）安全教育培训管理；

g）特种作业人员管理；

h）设备设施管理（包括特种设备）；

i）建设项目安全设施“三同时”管理；

j）安全生产会议管理；

k）安全生产绩效考核与奖惩管理；

l）施工和检维修安全管理；

m）作业安全管理；

n）相关方及外用工管理；

o）危险化学品管理；

p）职业健康管理；

q）劳动防护用品管理；

r）安全检查及隐患治理；

s）应急管理；

t）事故管理等。

5.3.3 安全管理制度必须符合本企业的生产、经营特点。制定管理制度之前，应充分研究生产工艺流程、危险源的分布、员工的教育和学历状况，事故记录、环境状况等因素；还要依据国家有关法律、法规、规章和标准的规定进行补充和完善，制度制定过程中要考虑以下因素：

a）国家的政策和社会发展需求；

b）法律、法规要求和国家、行业标准及规范；

c）国家批准的国际公约和标准；

d）风险评估结果或隐患排查治理的情况；

e）管理的流程与控制要求；

f）相关方要求；

g）与企业发展相关的外部信息，如行业要求等；

h）企业文化及企业管理的惯例等。

## 5.4 岗位安全操作规程

5.4.1企业应根据各个岗位的生产特点，在进行危险源辨识与评估的基础上针对性地提出控制措施，编制岗位操作规程，规范从业人员的操作行为，避免事故的发生。

5.4.2 岗位安全操作规程应当涵盖生产经营的全过程和全体从业人员，如：破碎、搅拌、陈化、制坯、焙烧、摆渡、包装、装载机、机修、电工、堆码晾晒等。

5.4.3 岗位安全操作规程主要要求：

a）岗位安全操作应覆盖每个岗位、每个有人活动的生产区域；

b）岗位安全操作规程应与控制危险源风险相匹配，另外还要关注紧急情况下的处置方案（事故情况下的的操作规程）；

c）岗位安全操作规程可以组织熟悉岗位作业的操作人员和专业技术人员，按照作业前、作业中、作业后的作业顺序中存在的安全风险进行编制，方便员工掌握和执行；

d）在新工艺、新技术、新装置投产或使用前，组织编制新的操作规程；

e）企业应保证各岗位相关的操作规程是最新的有效文件。

5.4.4 企业应向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核，并形成记录存档。员工要严格按照操作规程执行。

## 5.5  项目承包管理

5.5.1 企业应建立关承包商的管理制度。

5.5.2 企业应对承包商的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立承包商的名录和档案，严格实行安全条件准入制。

5.5.3 企业应确定具体工程发包主管部门，谁发包谁负责，明确管理责任主体。

5.5.4 不应将工程项目发包给不具备相应资质的企业，也不得违法转包、分包。

5.5.5 企业应与承包商签订具体工程的安全协议，明确双方的安全生产责任和义务，责任清晰。双方安全权责应该基本平等，不得签订生死合同。

5.5.6 企业应对承包方作业人员进行现场安全交底，书面告知作业场所存在的危险因素、防范措施和应急处置措施等。

5.5.7 企业应明确部门，统一协调管理同一作业区域内的多个承包商的交叉作业。

5.5.8 强化现场安全督查，定期进行安全绩效检测与考评，实行“择优淘劣”管理。

# 6  安全生产费用投入管理

## 6.1 安全生产费用提取

6.1.1 本规范所称安全生产费用（以下简称安全费用）是指企业按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件的资金。

6.1.2 企业应当建立健全内部安全费用管理制度，明确安全费用提取和使用的程序、职责及权限，按规定提取和使用安全费用。

6.1.3 企业应足额提取安全生产费用，进行预算管理；

6.1.4 企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

a）营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；

b）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取；

c）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取；

d）营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取；

e）营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取。

f）企业在上述标准的基础上，根据安全生产实际需要，可适当提高安全费用提取标准。

g）新建企业和投产不足一年的企业以当年实际营业收入为提取依据，按月计提安全费用。

备注：上年末安全费用结余分别达到本企业上年度营业收入的5%和1.5%时，经当地县级以上安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构商财政部门同意，企业本年度可以缓提或少提安全费用。

## 6.2 安全生产费用使用

6.2.1 企业安全费用的会计处理，应当符合国家统一会计制度的规定，做到专款专用。

6.2.2 企业安全费用应当按照以下范围使用：

a）完善、改造及维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括生产作业场所的防火、防爆、防坠落、防毒、防静电、防腐、防尘、防噪声与振动、防辐射或者隔离操作等设施设备支出，大型起重机械安装安全监控管理系统支出；

b）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；

c）开展事故隐患评估、监控和整改支出；

d）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、标准化建设和咨询支出；

e）安全生产宣传、教育、培训支出；

f）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

g）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用；

h）安全设施及特种设备检测检验支出；

i）其他与安全生产直接相关的支出。

6.2.3 企业应当加强安全费用管理，编制年度安全费用提取和使用计划，纳入企业财务预算。企业年度安全费用使用计划和上一年安全费用的提取、使用情况按照管理权限报同级财政部门、安全生产监督管理部门和行业主管部门备案。

6.2.4 企业提取的安全费用属于企业自提自用资金，其他企业和部门不得采取收取、代管等形式对其进行集中管理和使用，国家法律、法规另有规定的除外。

# 7  设备设施管理要求

## 7.1 生产安全设施管理

### 7.1.1 消防设施管理

7.1.1.1 灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。

7.1.1.2 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。 灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施（具有遮阳防晒、挡雨防潮、保温隔热，以及防止撞击等）。

7.1.1.3  一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具，但不超过5具。

7.1.1.4 企业应根据消防安全管理的需要，配备适当种类和足够数量的消防设备和器材，且不得挪作他用。

7.1.1.5 企业安全部门应建立消防设备与器材管理台账，详细记录现有消防器材的名称、规格型号、数量、安装地点、有效状况等。

7.1.1.6 消防设备与器材的周围不准堆放杂物和挂放其他物品，不得堵塞消防通道。企业安全部门对消防设备、器材要建立定期维修保养制度，保证完好有效。

7.1.1.7企业安全部门应每月进行消防设施点检，班组实行日检，车间实行周检，确保消防设施有效。

### 7.1.2  楼梯、平台、护栏

7.1.2.1 楼梯

7.1.2.1.1 室内楼梯栏杆扶手高度自踏步前缘算起，不宜小于0.9m，靠梯井一侧水平长度大于0.5m时，其高度不应小于1.05m。

7.1.2.1.2 每个梯段的踏步不应超过16级，亦不应少于3级。

7.1.2.1.3 当室内楼梯踏步面层为光滑材料时，应采取防滑措施。

7.1.2.1.4 楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m，梯段净高及梯段最低和最高一级踏步前缘上与上部突出物的内边缘线的水平距离300mm处部位，净高不应小于2.2m。

7.1.2.1.5 楼梯梯段中间窗及平台处窗，其窗台高度小于0.8m时，应设防护栏杆，且高度应与楼梯栏杆一致。

7.1.2.2 平台

7.1.2.2.1 通行平台无障碍宽度不应小于750mm，单人偶尔通行不应小于450mm；竖向净空一般不小于2000mm。整个平台区域承受不少于3KN／m2均匀分布活荷载。

7.1.2.2.2 平台采用钢材的力学性能不低于Q235-B，并具有碳含量合格保证。

7.1.2.2.3 平台敞开的边缘均应设置安全防护栏杆。

7.1.2.2.4 平台铺板应采用大于4mm厚的花纹钢板或经防滑处理的钢板。

7.1.2.2.5 平台安装在牢固可靠的支撑结构上，不得悬挂在楼梯上。

7.1.2.3 护栏

7.1.2.3.1 防护栏杆各构件的布置应确保中间栏杆(横杆)与上下 构件间形成的空隙间距不大于500mm。构件设置方式应阻止攀爬。

7.1.2.3.2 当距基准面高度大于等于2m并小于20m的平台、通道 及作业场所的防护栏杆高度应不低于1050mm。

7.1.2.3.3 扶手宜采用钢管，外径应不小于30mm，不大于50mm。

7.1.2.3.4 防护栏杆端部应设置立柱或确保与建筑物或其他固定结构牢固连接，立柱间距应不大于1000mm。

7.1.2.3.5在平台、通道或工作面上可能使用工具、机器部件或物品场合，应在所有敞开边缘设置带踢脚板的防护栏杆。 踢脚板宜采用不小于100mm×2mm的钢板制造。

7.1.2.3.6距下方相邻地板或地面1.2m及以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘应设置防护栏杆。

### 7.1.3  地爬车、摆渡车

7.1.3.1 地爬车、摆渡车前后两端应加装限位装置，触及轨道两头触头时，马上停止运行。

7.1.3.2 摆渡车前端应加装声光报警器，启动运行时，会连续声光报警，提示周边人员远离危险区域。

7.1.3.3 地爬车轨道上方应分段加装声光报警器组，报警器安装间距不超过6米，牵引装置启动运行时，会连续声光报警，提示周边人员远离危险区域。

### 7.1.4  其他安全设施

7.1.4.1凡是运转设备转动部位必须安装符合要求的防护罩。

7.1.4.2 临时性用电设备插座必须安装漏电保护器。

7.1.4.3 超过20m的运输皮带机应安装紧急拉线停止开关。

### 7.1.5  操作岗位布置要求

7.1.5.1 操作岗应远离窑炉、变压器房、配电房、有毒有害作业点。

7.1.5.2 操作控制点应设置在安全区域，避免地爬车、摆渡车来往对操作人员的刮碰、挤压等伤害。

7.1.5.3 机器和工作台等设备的布置应便于工人安全操作，通道宽度不应小于1m。

### 7.1.6 检查

7.1.6.1 设备设施使用前应进行全面检查，尤其安全设施作为重点。

7.1.6.2 制定安全设施检查表，定期进行检查，发现破损、失效及时进行更换，确保良好。

### 7.1.7 维护保养

7.1.7.1 检查发现安全设施破损、失效、不足时，应及时联系负责人，对破损、失效的收集，送往维护，不足的加以补充。

7.1.7.2 定期对安全设施进行维护保养及更换，尤其起重机械、摆渡车等刹车片根据磨损情况应及时更换；对起重机械、卷扬机钢丝绳定期加油，达到报废要求时，必须报废加以更换。

## 7.2 特种设备设施管理

### 7.2.1 基本台帐

7.2.1.1 建立压力容器空气储罐、起重机械、场内机动车辆、安全阀、压力表等特种设备及附件登记台账，并对应建立法定检验检测台账，明确本次检验有效时间及下次检验时间。

7.2.1.2 建立压力容器空气储罐、场内机动车辆、起重机械等特种设备日常运行情况记录表。

7.2.1.3 建立压力容器空气储罐、场内机动车辆、起重机械等特种设备检查、维护保养记录表。

### 7.2.2 定期检验

7.2.2.1 压力容器空气储罐、场内机动车辆、起重机械等特种设备检验到期前一个月应联系特种设备检验单位进行检验，出具检验合格报告。

7.2.2.2 对于压力容器安全附件检验到期时，应拆下送往检验部门进行校检，出具本次校检合格报告。

7.2.2.3 对于新安装的特种设备，初次检验后应进行注册登记，取得注册登记使用证。

### 7.2.3  检查

7.2.3.1 压力容器空气储罐日常检查操作压力，不得超压运行。

7.2.3.2 起重机械日常检查钢丝绳、润滑油、限位器、制动装置、动力装置等处于正常状态。

7.2.3.3 场内机动车辆日常检查轮胎、润滑油、刹车系统、灯光系统、动力装置等处于正常状态。

### 7.2.4  维护保养

7.2.4.1 建立特种设备预防性维护计划，制定注明日期的维护记录。

7.2.4.2 对运动零件或器件应定期进行润滑。

## 7.3  电气仪表设备设施管理

### 7.3.1  布置要求

7.3.1.1 电气仪表设备设施应布置在便于维修操作、防雨防晒、安全可靠的场所或位置，明显位置张贴防触电警示标志牌。

7.3.1.2 所有电气设备的外壳均应进行接地或接零。

7.3.1.3 电气设备应安装过载、过流自动保护装置，防止损坏电气设备设施。

7.3.1.4 配电房应安装防小动物的设施，操作区域铺设绝缘垫，配置1副绝缘手套和1双绝缘鞋。

7.3.1.5 配电房门应采用外开式。

### 7.3.2  操作要求

7.3.2.1 电气设备的作业必须经取得相应电工上岗操作资格证，方可进行电气设备操作。

7.3.2.2 严格按电气设备安全操作规程进行操作。

### 7.3.3  维护保养

7.3.3.1 制定维护保养计划，制定注明日期的维护记录。

7.3.3.2 清扫除尘，检查电气设备外壳有无破损，线路绝缘老化情况。

7.3.3.3 定期对电机轴承撤卸清洗加油。

### 7.3.4  检查处理

7.3.4.1 检查电气设备绝缘有无破损情况，绝缘电阻是否合格。

7.3.4.2 保护装置是否齐全，接零接地是否正确可靠。

7.3.4.3 电气设备安装位置是否合理，连接部位是否可靠。

7.3.4.4 电气设备周边环境是否不良，如腐蚀、高温、潮湿、杨尘等。

# 8  应急管理

## 8.1  应急预案的管理

8.1.1 企业原则上每三年组织一次生产安全事故应急预案的评估，并组织专家进行评审。应急预案评估可以邀请相关专业机构或者有关专家、有实际应急救援工作经验的人员参加，必要时可以委托安全生产技术服务机构实施。

8.1.2 有下列情形之一的，应急预案应当及时修订并归档：

（一）依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；

（二）应急指挥机构及其职责发生调整的；

（三）安全生产面临的风险发生重大变化的；

（四）重要应急资源发生重大变化的；

（五）在应急演练和事故应急救援中发现需要修订预案的重大问题的；

（六）编制单位认为应当修订的其他情况。

## 8.2  应急预案的演练及记录

8.2.1 企业应每年初制定年度应急演练计划和方案，每半年至少组织一次现场处置方案演练，每1年组织不少于1次综合或者专项应急预案演练。

8.2.2 根据年度演练计划开展应急演练，演练项目应与企业应急预案相对应。

8.2.3 演练前应制定演练实施方案、演练脚本。

8.2.4 演练过程应做好记录、图片或者视频记录工作。

8.2.5 演练结束后应对本次演练进行总结或评价，并根据演练评价对原应急预案存在不足进行修改、补充应急装备。

## 8.3  应急资源管理

### 8.3.1  应急队伍

8.3.1.1 每年制定一次应急队伍训练计划，并落实队伍训练，提高队伍应急反应能力。

8.3.1.2 每季度对全体应急兼职救援队伍人员开展一次应急培训授课，宣传应急管理法律法规和应急知识。

### 8.3.2  应急物资

8.3.2.1 每月对消防设施器材进行检查，找出过期失效加以更换。

8.3.2.2 每季对应急装备进行检查，找出破损及瑕疵的进行维修或更换。

8.3.2.3 通过应急演练，让应急队伍人员能熟练掌握应急装备的使用，同时发现缺失或失效的应急物资，及时加以补充完善。

# 9  有限空间作业管理

## 9.1  有限空间辨识

9.1.1 本规范涉及有限空间名录：脱硫塔、管道、污水处理池、隧道窑、烟囱、地坑、除尘器、蓄水池。

9.1.2 企业应当对本企业的有限空间进行辨识，确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况，建立有限空间管理台账，并及时更新。

## 9.2  有限空间作业管理

9.2.1 企业是有限空间作业安全的责任主体，其主要负责人对本企业有限空间作业安全全面负责，相关负责人在各自职责范围内对本企业有限空间作业安全负责。

9.2.2 企业应当建立下列安全生产制度和规程:

a) 有限空间作业安全责任制度;

b) 有限空间作业审批制度;

c) 有限空间作业现场安全管理制度;

d) 有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度;

e) 有限空间作业应急管理制度;

f) 有限空间作业安全操作规程。

9.2.3 企业应当对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训。安全培训应当有专门记录，并由参加培训的人员签字确认。专项安全培训应当包括下列内容:

a）有限空间作业的危险有害因素和安全防范措施；

b）有限空间作业的安全操作规程；

c）检测仪器、劳动防护用品的正确使用；

d）紧急情况下的应急处置措施。

9.2.4 有限空间作业过程管理

a)有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。检测指标包括氧浓度、易燃易爆物质（可燃性气体、爆炸性粉尘）浓度、有毒有害气体浓度。检测应当符合相关国家标准或者行业标准的规定。

b)未经通风和检测合格，任何人不得进入有限空间作业。检测的时间不得早于作业开始前30分钟。

c)检测人员进行检测时，应当记录检测的时间、地点、气体种类、浓度等信息。检测记录经检测人员签字后存档。检测人员应当采取相应的安全防护措施，防止中毒窒息等事故发生。

d）在有限空间作业过程中，砖厂企业应当采取通风措施，保持空气流通。

9.2.5 有限空间作业应急管理

9.2.5.1 企业应当根据本企业有限空间作业的特点，制定有限空间作业专项应急预案，并配备相关的呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安全绳索等应急装备和器材。有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员应当掌握相关应急预案内容，定期进行演练，提高应急处置能力。

9.2.5.2 有限空间作业中发生事故后，现场有关人员应当立即报警，禁止盲目施救。应急救援人员实施救援时，应当做好自身防护，佩戴必要的呼吸器具、救援器材。

9.2.5 有限空间作业发包管理

9.2.5.1 企业将有限空间作业发包给其他单位实施的，应当发包给具备国家规定资质或者安全生产条件的承包方，并与承包方签订专门的安全生产管理协议或者在承包合同中明确各自的安全生产职责。企业应当对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

9.2.5.2 企业对其发包的有限空间作业安全承担主体责任。承包方对其承包的有限空间作业安全承担直接责任。

# 10  安全警示标识标牌管理

## 10.1 安全警示标识标牌基本信息

10.1.1 安全警示标识标牌包括安全标志及其他类标识牌。

10.1.2 安全标志是用以表达特定安全信息的标志，由图形符号、安全色、几何形状（边框）或文字构成。包括禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志。

10.1.3 其他类标识牌是指在实际生产过程中，为更好的识别现场的设备、设施及其他相关物品，以达到目视管理的效果而设置的各种图形或文字标志。其基本型式以满足目视管理为原则。

## 10.2  本规范常用安全警示标牌及使用方法参考附录A。

## 10.3  布置要求

10.3.1 安全标识标牌应设在与安全有关的醒目地方，让进入该区域人员看见后，有足够的时间来注意它所表示的内容。

10.3.2 环境信息标志宜设在有关场所的入口处和醒目处；局部信息标志应设在所涉及的相应危险地点或设备（部件）附近的醒目处。标志标识牌应设置在明亮的环境中。

10.3.3 标识标牌不应设在门、窗、架等可移动的物体上，以免这些物体位置移动后，看不见标志标识牌。标志标识牌前不得放置妨碍认读的障碍物。

10.3.4 标识标牌设置的高度，应尽量与人眼的视线高度相一致。悬挂式和柱式的环境信息标志标识牌的下缘距地面的高度不宜小于2m；局部信息标志的设置高度应视具体情况确定。

10.3.5 多个标识标牌在一起设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下地排列。

10.3.6 标识标牌的固定方式分附着式、悬挂式和柱式三种。悬挂式和附着式的固定应稳固不倾斜，柱式的标志标识牌和支架应牢固地联接在一起。

10.3.7 无论厂区或车间内，所设标识标牌其观察距离不能覆盖全厂货全车间面积时，应多设几个标识标牌。

10.3.8 安全标识标牌应至少每半年检查一次，如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时应及时修整或更换。

# 11  危险化学品管理

## 11.1 危险化学品目录

11.1.1 危险化学品目录，由国务院安全生产监督管理部门会同国务院工业和信息化、公安、环境保护、卫生、质量监督检验检疫、交通运输、铁路、民用航空、农业主管部门，根据化学品危险特性的鉴别和分类标准确定、公布，并适时调整。

11.1.2 页岩砖厂使用的已列入国家《危险化学品目录》（2018版）的危险化学品主要有：

a）片碱（氢氧化钠）

b）乙炔

c）煤油

d）氧（压缩）

e）其它危险化学品（按国家《危险化学品目录》（2018版）名称列出）

## 11.2危险化学品台帐

企业应建立危险化学品入库、领用登记台账及管理台账，规范管理。

## 11.3  危险化学品使用管理

11.3.1 危险化学品使用条件（包括工艺）应当符合法律、行政法规的规定和国家标准、行业标准的要求，并根据所使用的危险化学品的种类、危险特性以及使用量和使用方式，建立、健全使用危险化学品的安全管理规章制度和安全操作规程，保证危险化学品的安全使用。

11.3.2 任何单位和个人不得生产、经营、使用国家禁止生产、经营、使用的危险化学品。

11.3.3 国家对危险化学品的使用有限制性规定的，任何单位和个人不得违反限制性规定使用危险化学品。

11.3.4 储存危险化学品的单位应当建立危险化学品出入库核查、登记制度。

11.3.5 危险化学品应当储存在专用仓库内，并由专人负责管理；

11.3.6 危险化学品专用仓库应当符合国家标准、行业标准的要求，并设置明显的标志。

11.3.7 使用危险化学品的企业应建立危险化学品事故应急预案和配备必要的应急救援器材、设备。

# 12  生产安全隐患排查治理

## 12.2  基本要求

12.2.1 企业应当建立健全事故隐患排查治理制度。
12.2.2 企业应当建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。
12.2.3 企业应当保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用专项制度。

## 12.3  安全生产检查与事故隐患排查

12.3.1 企业应在每年年初制定本年度安全生产事故隐患排查计划，并经企业负责人批准。

12.3.2 安全生产事故隐患排查计划应包括排查时间安排，排查范围、排查类型、参与排查人员、排查要求等内容。

12.3.4 安全生产事故隐患排查类型应包括综合检查、节假日检查、专项检查、季节性检查、日常检查等。

12.3.5 排查人员应由安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员组成。

12.3.6 企业应根据计划定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。

12.3.7 对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。

## 12.4  安全生产事故隐患治理

12.4.1 对于一般事故隐患，由企业负责人或者有关人员立即组织整改。
12.4.2 对于重大事故隐患，由企业主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：
　　  a）治理的目标和任务；
　　  b）采取的方法和措施；
　　  c）经费和物资的落实；
　  　d）负责治理的机构和人员；
　  　e）治理的时限和要求；
　  　f）安全措施和应急预案。
12.4.3 企业在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

12.4.4 一般事故隐患治理完成后，由企业安全生产管理部门负责验收，确认达到治理效果后关闭该隐患，保存验收记录。

12.4.5 重大事故隐患治理完成后，由企业主要负责人组织安全生产管理人员、工程技术人员及隐患所在部门负责人共同验收，确认达到治理效果后关闭该隐患，保存验收记录。

## 12.5 安全生产事故隐患统计分析

12.5.1企业应当每个月对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，统计分析报表由安全员负责填报，由企业主要负责人签字，每月的5日前把上个月隐患排查治理情况录入灵川县应急管理综合应用平台。
12.5.2 对于重大事故隐患，企业除依照前款规定报送外，应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括：
　　  a）隐患的现状及其产生原因；
　  　b）隐患的危害程度和整改难易程度分析；
　  　c）隐患的治理方案。
12.6企业将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。企业对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。

# 13  生产安全事故管理

## 13.1 生产安全事故上报管理

13.1.1 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本企业负责人报告；企业负责人接到报告后，应当于1小时内向灵川县应急管理局和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

13.1.2 情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向灵川县应急管理局和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

13.1.3 报告事故应当包括下列内容：

a）事故发生企业概况；

b）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

c）事故的简要经过；

d）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

e）已经采取的措施；

f）其他应当报告的情况。

13.1.4 自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

13.1.5 事故报告应当及时、准确、完整，任何企业和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

13.1.6 事故发生企业负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

13.1.7 事故发生后，有关企业和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何企业和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。

13.1.8 因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

## 13.2  事故调查

13.2.1 事故调查组有权向有关企业和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料，有关企业和个人不得拒绝。

13.2.2 事故发生企业的负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，并应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。

## 13.3  事故处理

13.3.1 事故发生企业应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本企业负有事故责任的人员进行处理。

13.3.2 负有事故责任的人员涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。

## 13.4  防范措施

13.4.1 事故发生企业应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受工会和职工的监督。

13.4.2 安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门应当对事故发生企业落实防范和整改措施的情况进行监督检查。

# 附 录 A

# （资料性附录）

# 本规范常用安全警示标牌应用表

下表中描述了本规范应用范围内隧道窑工艺页岩砖厂内常用安全警示标识标牌使用参照。

| 编 号 | 图形标志 | 名 称 | 标志种类 | 设置范围和地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 |  | 禁止吸烟 No Smoking | H | 煤场及储存润滑油、场内机动车燃油的场所。 |
| 1-2 |  | 禁止烟火 No fireworks | H | 煤场及储存润滑油、场内机动车燃油的场所；配电房。 |
| 1-3 |  | 禁止跨越 No crossing | J | 运输皮带、运转装置，如：皮带机、破碎机、。 |
| 1-4 |  | 禁止堆放 No stacking | J | 消防通道、安全通道。 |
| 1-5 |  | 禁止启动 Do not engage | J | 暂停启动的设备，如：制胚机、切割机、破碎机、搅拌机、地爬车、摆渡车、皮带机、碱液泵等设备检修、更换零配件。 |
| 1-6 |  | 禁止入内 Off Limits | J | 窑炉、烟道、烟囱、脱硫塔等有限空间。 |
| 1－7 |  | 禁止合闸 No switching on | J | 设备或线路检修时，相应开关附近 |
| 1－8 |  | 禁止转动 No turning | J | 检修或专人定时操作的设备附近 |
| 1－9 |  | 禁止伸入 No reaching in | J | 易于夹住身体部位的装置或场所，如有开口的传动机、破碎机等 |
| 2-1 |  | 注意安全 Be Safe out there | H-J | 容易造成人员伤害的场所和设备，如：破碎机、搅拌机、配电房、运作皮带、摆渡车、窑炉等。 |
| 2-2 |  | 当心火灾 Watch out for the fire | H-J | 容易发生火灾的场所及地点，如：润滑油、柴油仓库，木材堆放点等。 |
| 2-3 |  | 当心机械伤人 Watch out for mechanical injuries | H-J | 容易发生机械卷入、挤压、碾压、剪切的运转设备，如：制胚机、切割机、搅拌机、皮带机、卷板机、破碎机、摆渡车、碱液泵、水泵等。 |
| 2-4 |  | 当心高温表面 Watch out for hot surfaces | J | 高温物体的表面，如：运行的烟道、窑炉表面。 |
| 2-5 |  | 当心触电 Watch out for the electric shock | J | 电气设备及线路，如：配电房、机泵电机、开关、线路。 |
| 2-6 |  | 当心车辆 Watch out for traffic | J | 厂区内道路及交叉路口。 |
| 2-7 |  | 当心叉车 Watch out for the forklift | H-J | 叉车使用的场所，如：窑炉门口、堆放页岩砖的地点。 |
| 2-8 |  | 当心挤压 Watch out for the squeeze | J | 操作人员处于运转设备之间狭窄地方，如：地爬车、摆渡车。 |
| 2-9 |  | 当心腐蚀 Warning corrosion | J | 有腐蚀性物质（GB 12268-2005中第8类所规定的物质）的作业地点，如片碱存放及使用地点、脱硫塔 |
| 2-10 |  | 当心碰头 Warning overhead obstacles | J | 有产生碰头的场所 |
| 2-11 |  | 当心滑倒 Warning slippery surface | J | 地面有易造成伤害的滑跌地点，如：地面有油、水等物质及滑坡处或破碎车间中易积灰维修通道上 |
| 3-1 |  | 必须戴安全帽 You have to wear a helmet | H | 头部容易受到外力伤害的场所，如：生产车间。 |
| 3-2 |  | 必须系安全带 You have to wear your seat belt | H-J | 容易发生高处坠落的作业场所和地点，如：厂房、高处设备设施。 |
| 3-3 |  | 必须戴防尘口罩 Must wear a dust mask | H | 粉尘作业的场所，如：破碎、配料、搅拌、制胚等。 |
| 3-4 |  | 必须戴防护手套 Must wear protective gloves | H-J | 容易直接接触电气设备、腐蚀灼伤手部等地方，如：配电房、片碱添加等地点。 |
| 3-5 |  | 必须接地 It has to be grounded | J | 厂房建构筑物防雷、电气设备外壳漏电接地。 |

# Text boxes

LC001

灵川县安全生产委员会 发布

2021年3月1日实施

2020年12月18日发布

灵川县页岩砖厂安全生产管理规范

（试用版）

Code for production safety management of Lingchuan shale brick factory

LC45/T 001—2020

灵川县地方性行业规范